| СОГЛАСОВАНО: Директор ООО «Уфастройизыскания» ____________ Челпанов П.Е. «__» _________ __ 20 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «222» ____________ Иванов. «__» _________ __ 20 г. . |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение инженерно-изыскательских работ

ООО «Уфастройизыскания»

(Наименование изыскательской организации)

| №№ п/п | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения и характеристика зданий и сооружений |
| 1.1 | Наименование объекта и его адрес | «название проекта» |
| 1.2 | Заказчик, Инвестор (телефоны и т.д.) | ООО «Восток» |
| 1.3 | Проектная организация (адрес, тел.) | ООО «НТЦ «МИР» |
| 1.4 | Вид строительства (новое, реконструкция и т.д.) | Новое |
| 1.4 | Стадия проектирования | Проектная, рабочая документация |
| 1.5 | Сроки проектирования | 2016-2017 гг. |
| 1.6 | Сроки строительства | 2017-2018 гг. |
| 1.7 | Этапы работы | В один этап. |
| 1.8 | Уровень ответственности зданий и сооружений (ГОСТ 27751-2014) | КС-2. Нормальный. |
| 2. Содержание задания на изыскательские работы |
| 2.1 | Инженерно-геодезические изыскания |
| 2.1.1 | Требования к инженерно-геодезические изысканиям | Выполнить топографическую съемку в пределах границ по приложению 1. |
| 2.1.2 | Масштаб съемки, сечение рельефа | М 1: 500, через 0.5м |
| 2.1.3 | Принятая система координат и высот | Система координат: городская Система высот: балтийская |
| 2.2 | Инженерно-геологические изыскания |
| 2.2.1 | Требования к инженерно-геологическим изысканиям | Выполнить инженерно-геологические изыскания, с указанием сведений о ранее выполненных инженерно-геологических изысканиях и степени изученности данной площадки. выполнить согласно СП 47.13330.2012, СНиП 10-02-96, СП 11-105-97. |
| 2.2.2 | Возможные изменения геологической среды в период строительства и эксплуатации объекта | Привести данные по прогнозному изменению уровня грунтовых вод. |
| 2.4 | Инженерно-экологические изыскания |
| 2.4.1 | Требования к инженерно экологическим изысканиям | Выполнить согласно СНиП 11-02-96 п.8.2., СП 11-102-97, СП 47.1330.2012. Исследования и оценка радиационной обстановки, загрязненности почв, грунтов и подземных вод: - оценка радиационной опасности территории в соот. с п.п.4.45, 4.58, 4.59, СП 11-102-97; - оценка газохимической обстановки в соот. с п.п.4.30,5.37, 5.38, 6.26-6.28 - оценка качества воды как компонента природной среды в соот. с п.п.4.31, 4.37-4.39 СП 11-102-97; - геоэкологическое опробование почв, грунтов с оценкой их загрязнения в соот. с п.п.4.18-4.20 и прилож. А СП 11-102-97; - оценка загрязненности воздуха п.4.17 СП -11-102-97; - измерение уровня шума п.4.75 СП 11-102.97; Конкретные требования по исследованию экологических факторов: -определить плотность потока радона и выполнить радиометрические измерения -определить содержание тяжелых металлов, бензопирена, фенолов, нефтепродуктов в грунтах и воде. - выполнить газохимические исследования воздуха, - определить наличие шумов на площадке, - выполнить бактериологические и органолептические исследования грунтов |
| 3 | Требования к срокам предоставления изыскательской продукции Заказчику | Выдать документацию к следующим срокам: Инженерно-геодезические изыскания –Инженерно-геологические изыскания - Инженерно-экологические изыскания - |
| 4 | Особые требования | нет |
| 5 | Согласование с Заказчиком программы изыскательских работ (предписания). | Требуется |
| 6 | Количество экземпляров документации, выдаваемой Заказчику | 4 экз. бумажного отчета 2 экз. на электроном носителе |

Приложения:

- Техническая характеристика зданий и сооружений;

- Генплан план размещения зданий и сооружений М 1:500;

Главный инженер проекта			      ___________________

Заказ № _____________									Приложение 1 к техническому заданию на изыскания

от «___» ___________ 2016г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕННИЙ

| № п/п | Вид и назначение здания, сооружения | Конструктивные особенности сооружения | Габариты, м, длина, ширина, высота | Предполагаемый тип фундамента | Нагрузка на фундамент на 1 п.м., тс | Наличие динамических нагрузок | Предполагаемые нагрузки на грунты, кг/см2 | Предполагаемая глу-бина погружения свай (заложения фундаментов) | Этажность | Наличие технологических процессов | Наличие подвала, техподполья, его высота, м | Чувствительность к неравномерным осадкам | Прочие сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | АБК | Быстровозводимые здания (металокаркас / навесные панели) | 72х18х10 | Столбчатый, ленточный, свайный |  |  |  |  | 3 | нет | нет |  |  |
| 2 | Производственный корпус | Быстровозводимые здания (металокаркас / навесные панели) | 100х60х7 | Столбчатый, |  |  |  |  | 1 | да | нет |  |  |
| 3 | Канализационная насосная станция заглубленного типа | Монолитное ж/б сооружение | 12х12х4 | Плитный |  |  |  |  | 1 | нет | нет |  |  |

Главный инженер проекта